Chimie organique expérimentale

Chauffage à reflux :

Rôle du chauffage : accélérer la transformation chimique

Rôle des grains de pierre ponce / billes de verre : brasser les réactifs (mouvement de convection) pour accélérer la transformation chimique.

Rôle du réfrigérant / condenseur vertical : condenser les vapeurs formées pour éviter les pertes de matière (solvant, réactifs ou produits)

L’eau de refroidissement rentre toujours par le bas du condenseur.

Quelques méthodes de séparation d’espèces :

- la filtration : séparer un solide d’un liquide

On utilise aussi la filtration sur Bűchner qui est plus rapide (filtration sous vide)

- la décantation (dans une ampoule à décanter) pour séparer des liquides non miscibles entre eux (2 phases). Pas de bouchon pendant la décantation.

- la distillation : pour séparer les constituants liquides d’un mélange homogène : c’est principalement le constituant le plus volatil qui s’évapore à plus basse température (la température des vapeurs reste alors constante) puis celui-ci est condensé.

Lorsqu’un constituant s’est entièrement évaporé, la température des vapeurs augmente jusqu’à la distillation du constituant suivant.

- l’extraction par le solvant : dissolution du composé à extraire dans un solvant extracteur.

La solubilité du composé à extraire doit être plus importante dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. Le solvant extracteur doit être non miscible avec le solvant initial.

Penser à dégazer après chaque agitation. Décantation sans bouchon.

- la chromatographie : méthode physique de séparation (vérification de la pureté) et d’identification des constituants d’un mélange.

Chromatographie sur couche mince (CCM) :

Le mélange est déposé sur une phase fixe (= stationnaire). Lors de l’élution, la phase mobile, l’éluant entraîne les différents constituantes du mélange. Ceux-ci sont séparés par différence d’adsorption (fixation réversible à l’interface d’un fluide ou d’un solide). Plus une espèce est soluble dans l’éluant, plus elle migre vite le long de la phase fixe : pendant un même temps, elle migrera plus haut.

Il est parfois nécessaire d’effectuer une révélation pour observer les espèces : lampe UV (pour les composés insaturés surtout) ou par coloration (la phase fixe est recouverte d’une espèce susceptible de réagir avec les constituants du mélange => coloration)

On appelle rapport frontal Rf (sans unité) d’une espèce chimique le quotient de la distance h parcourue par l’espèce par la distance H parcourue par l’éluant pendant une même durée. Rf dépend de l’éluant, de la phase fixe et de la température.

Afin de ne pas mélanger les espèces, on utilise des capillaires différents pour effectuer les dépôts sur la phase fixe.

Réalisation :

- Tracer au crayon le trait de dépôt (½ cm au dessus du niveau de l’éluant)

- Réaliser les dépôts à l’aide de capillaires différents et laisser sécher. Identifier les dépôts à l’aide d’une lettre ou d’un numéro (au crayon)

- Placer la plaque à CCM dans la cuve à chromatographie : le niveau de l’éluant doit être sous le trait de dépôt.

- Attendre que l’éluant monte par capillarité le long de la plaque (cuve fermée)

- Avant que la phase mobile n’atteigne le haut de la plaque, la retirer de l’éluant et tracer le front de l’éluant.

- Effectuer si nécessaire la révélation.

On peut identifier une espèce chimique par comparaison avec une espèce de référence : 2 espèces qui ont le même rapport frontal Rf (avec le même éluant, la même phase fixe et à la même température) sont identiques.

Déshydratation (dessiccation) :

Afin d’éliminer par évaporation l’eau d’un composé solide, on chauffe : étuve (Attention à la température de décomposition thermique des espèces). On réalise parfois cette évaporation sous vide, à plus faible température.

Afin d’éliminer le peu d’eau restant dans une phase liquide organique, on utilise un déshydratant solide (MgSO4, CaCl2) qui piège l’eau et qui sera éliminé par filtration.